# Foglio di lavoro dello studente

Tradotto da Massimo Presti

Nota di sicurezza: Indossare occhiali protettivi – La reazione produce piccole quantità di gas molto infiammabile. Vedere anche la Nota di sicurezza generale..

- Mettete la miscela di polveri di metallo in una bustina di tè vuota e questa poi in una siringa da 50 ml (senza la bustina di tè, la polvere potrebbe bloccare la siringa). Premere per far uscire l'aria.

Riempire la siringa da 20 ml con acqua salata e collegarla alla siringa di grandi dimensioni utilizzando la valvola a tre vie.

Girare il rubinetto della valvola a lasciare che i due materiali confluiscono nel sistema chiuso.

Al procedure della reazione, si raccoglie gas in una delle siringhe.

Non appena si sono raccolti più di 25 ml di gas, aprire il rubinetto e lasciare uscire l’acqua salata, raccogliendola in un bicchiere.

Nota di sicurezza: a causa del calore prodotto, la reazione accelera (reazione a catena). Tenerla d’occhio, per essere sicuri di lasciare uscire l'acqua dalla siringa prima che il gas che viene prodotto spinga fuori il pistone.

Una volta lasciata uscire l'acqua, chiudere la valvola permantenere il gas nella siringa e collegare il tubo di plastica alla valvola. Se gas continua ad essere prodotto, lasciare il rubinetto aperto.

Premere il pistone della siringa per spingere il gas in una provetta attraverso un “trogolo pneumatico” (utilizzare il tubo di plastica, la ciotola di acqua e la provetta, come nella figura)Perform the test for hydrogen by holding the mouth of the test tube in a flame (see diagram to the right), making sure you hold the top of the tube close enough to the flame. The test should be positive.

Eseguire il test per l'idrogeno tenendo la bocca della provetta infiamma (vedi schema a destra), facendo attenzione a tenere la parte superiore del tubo abbastanza vicino alla fiamma. Il test dovrebbe essere positivo.

Il mescolamento dei due liquidi attarverso la valvola a tre vie

La raccolta del gas

Il testo dell’ossi-idrogeno
Per gentile concessione di Gregor von Borstel

Facoltativo: aggiungere una goccia di soluzione di fenolftaleina all'acqua che avete raccolto nel bicchiere. Che cosa succede? Perché?

Nota per la salute e sicurezza: i residui liquidi possono essere vuotati nel lavandino. Pulire i materiali di plastica con acqua e lasciarli asciugare.